ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРЕВОЛОЧСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

«___» ________ 20 ____г.                                                          № ____

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области

В целях организация благоустройства Переволочского    сельского поселения Руднянского района Смоленской области, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Совет депутатов Переволочского   сельского  поселения Руднянского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области согласно приложению 1.

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с Уставом Переволочского  сельского поселения Руднянского района Смоленской области.

Глава муниципального образования

Переволочского  сельского поселения

Руднянского района Смоленской области                                          Т.П. Силаева

Схема

водоснабжения и водоотведения Муниципального образования ПЕРЕВОЛОЧСКОГО сельскоГО поселениЯ Руднянского района смоленской области

2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление……………………………………………………………………………2

Введение……………………………………………………………………………….3

Глава 1. Общие сведения………………….……………………………………….. 5

1.1.Общие сведения о Переволочском сельском поселении Руднянского района Смоленской области…………………………………………………………………..5

1.2.Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения…………… 16

Глава 2. Существующее положение в сфере водоснабжения…………………..18

2.1.Анализ структуры системы водоснабжения…………………………………...18

2.2.Анализ существующих проблем………………………………………………..22

2.3.Обоснование объемов производственных мощностей………………………..23

2.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения………………………………………………………………………24

2.5.Перспективная схема водоснабжения…………………………………………35

Глава 3. Существующее положение в сфере водоотведения……………………27

3.1.Анализ структуры системы водоотведения…………………………………....27

3.2.Анализ существующих проблем………………………………………………..27

3.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод……………………………..28

3.4.Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации…………………..28

Глава 4. Мероприятия схемы………………………………………………………29

4.1.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоснабжения……………………………………………………………………….29

4.2.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоотведения………………………………………………………………………..29

Глава 5. Финансовые потребности для реализации схемы………………………30

Глава 6. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы…….31

Введение

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложение в эти системы.

Схема водоснабжения и водоотведения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области  на период до 2019 года с учетом перспективы до 2029 года разработана на основании следующих документов:

-Постановления правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

-Федерального закона от 01.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водного кодекса Российской Федерации;

-Генерального  плана  Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области;

-эксплуатационной  документации;

-документов  по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения  является разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного водоснабжения и водоотведения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду и используются следующие основные понятия:

Водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

Водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

Водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки,

насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения,

канализационные сети, канализационные очистные сооружения.

Схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области  водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения;

- Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Глава I. Общие сведения.

Глава 1.1. Общие сведения о Переволочском  сельском  поселении  Руднянского района Смоленской области

Официально наименование муниципального образования (в соответствии с Уставом  муниципального образования Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области) – Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области. Сокращенное официальное наименование – Переволочского сельского поселения.

Основной чертеж Переволочского сельского поселения представлен на рисунке №1.

Рисунок №1

## Климат

Климат Переволочского сельского поселения - умеренно континентальный, который характеризуется относительно влажным и теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и с выраженными устойчивыми сезонами.

Годовой приход суммарной солнечной радиации составляет 82,9 ккал/см2. Число дней без солнца в среднем составляет 113 дней в году.

По средним многолетним данным самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой воздуха до  – 8,4°С абсолютный зафиксированный температурный минимум – 42°С. Оттепели наблюдаются практически ежегодно. Среднее число дней с оттепелью в период с ноября по март составляет 64 дня.

Самый теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой воздуха от +17,0°С. В наиболее теплые годы температура воздуха поднимается до +34 ° C.

Теплый период, т.е. период с положительными среднесуточными температурами воздуха, длится 213-224 дня. Переход среднесуточной температуры через 0° к положительным значениям происходит в первую декаду апреля, осенью к отрицательным значениям первую декаду ноября. Средняя многолетняя продолжительность безморозного периода 125-148 дней.

Основным фактором, определяющим режим ветра в холодный период года, является западно-восточный перенос, обусловленный общей циркуляцией атмосферы. Зимой направление ветра определяется юго-западной периферией сибирского антициклона, т.е. с преобладанием юго-западных и южных ветров.  Летом преобладают ветры северных, северо-западных и западных румбов. Повторяемость направлений ветра и штилей за год представлена в таблице 1.1-2.

Таблица 1.1 -  Повторяемость направлений ветра и штилей за год,

по метеостанции в г. Рудня, %

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 | 7 |

Средняя скорость ветра зимой 4 - 5 м/сек, чем летом 3 – 4 м/сек.

Кроме средних скоростей ветра, дополнительной характеристикой являются повторяемости скоростей различных величин. Наибольшую повторяемость в среднем за год имеют скорости от 2 до 5 м/с. Значительна повторяемость слабых ветров, скоростью 0-1 м/с, и ветров умеренных, 6-9 м/с. Повторяемость скоростей более 12 м/с невелика (2-5%). Вероятность сильных ветров (>15 м/с) невелика. В среднем за год наблюдается 6-9 дней, а с ветром (> 20 м/с) наблюдается 0.4-0.6 дней. Наибольшие скорости ветра 27-28 м/с, вероятны 1 раз в 20 лет.

Число дней с атмосферными явлениями (туманы, метели, грозы) меняется из года в год. Наибольшее и наименьшее число дней атмосферными явлениями в разные годы за период многолетних наблюдений дает представление о пределах колебаний числа дней с неблагоприятными погодными явлениями. Средние и максимальное количество дней за многолетний период наблюдений за атмосферными явлениями представлены в таблице 1.1-3.

Таблица 1.1-2 - Неблагоприятные атмосферные явления за год

| Атмосферное явление | Среднее число дней | Максимальное число дней | Средняя продолжительность в день явления, ч |
| --- | --- | --- | --- |
| туманы | 76 | 103 | 5,4 |
| метели | 44 | 79 | 8,3 |
| грозы | 28 | 42 | 1,9 |

Максимум туманов наблюдается в холодный период с октября по май, меньше всего туманов с апреля по август.

Наиболее продолжительные  и интенсивные метели встречаются на возвышенных и открытых местах. Наибольшее число дней с метелью в среднем наблюдается в январе и феврале, несколько меньше в декабре и марте. В октябре и апреле метели бывают не ежегодно.

Основная характеристика пространственного и временного распространения гроз мало меняется на рассматриваемой территории. Грозы преимущественно наблюдаются с апреля по октябрь. Иногда грозы отмечаются в зимние месяцы. Максимум гроз отмечается преимущественно в июле. Грозы в основном  связаны с прохождениями атмосферных фронтов. Внутримассовые грозы связаны в основном с областями низкого давления.

Территория Переволочского сельского поселения по агроклиматическим условиям относится ко второму агроклиматическому району (Схема территориального планирования Смоленской области (ЦНИИП градостоительства РААСН) 2005 г.).

Агроклиматический район, к которому относится Переволочское  сельское поселение, с учетом тепло- и влагообеспеченности, занимает территорию, где сумма средних суточных температур составляет от 2000° до 2100°, гидротермический коэффициент колеблется в пределах 1.5-1.6. и характеризуется незначительными колебаниями температур.

По средним многолетним данным, заморозки кончаются во II агроклиматическом районе 10-14 мая. В отдельные годы даты окончания заморозков значительно отклоняются от средней многолетней даты. В 10% лет заморозки могут наблюдаться в конце мая, что представляет большую опасность для плодовых культур.

Первые заморозки осенью в воздухе наблюдаются в среднем с третьей декады сентября, когда активная вегетация большинства сельскохозяйственных культур уже закончена. В годы с холодной ранней осенью первые заморозки появляются в начале сентября, иногда даже в конце августа. А в годы с теплой осенью - во второй и даже третьей декаде октября. В большинстве же лет первые ночные заморозки в воздухе бывают в конце сентября - начале октябре.

Интенсивность заморозков меняется в зависимости от местоположения участка. Наиболее морозоопасными являются обширные лесные поляны, относительно пониженные защищенные участки, окруженные склонами, с которых стекает и на которых застаивается холодный воздух, и нижние части или основания склонов возвышенностей.

Значение снежного покрова в сельском хозяйстве очень велико. Снежный покров является основным регулятором в жизни озимых культур в зимний период, определяя исход перезимовки и играет большую роль в период весенней вегетации, являясь главным источником запасов почвенной влаги к началу вегетационного периода.

Первый снежный покров обычно появляется уже в первой декаде ноября, но он, как правило (в 90% лет), бывает неустойчивым. По средним многолетним данным, к концу первой декады декабря вся территория области бывает покрыта прочным снежным покровом высотой 6-9 см. К концу января снежный покров почти повсеместно бывает более 20 см и надежно предохраняет озимые культуры от вымерзания.

По средним многолетним данным, к концу первой декады декабря вся территория поселения бывает покрыта прочным снежным покровом высотой 6-9 см. К концу января снежный покров почти повсеместно бывает более 20 см и надежно предохраняет озимые культуры от вымерзания.

Зима длится 4-5 месяцев. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 4.12-6.12. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом по области составляет в среднем многолетнем 125-135 дней. Запас воды в снеге в конце зимы составляет в среднем 60-90 мм.

Сход устойчивого снежного покрова, по средним многолетним данным, происходит в первой декаде апреля (6-7 апреля). В исключительно ранние теплые и поздние холодные весны разрушение и сход снежного покрова происходит значительно раньше или позже средних сроков. Наибольшая глубина промерзания почвы составляет 74-121 см. Глубина промерзания почвы зависит не только от температуры воздуха и высоты снежного покрова, но находится также в большой зависимости от характера рельефа и близости грунтовых вод к поверхности почвы, а также и от вида сельскохозяйственных угодий.

## Ресурсы поверхностных и подземных вод

### Поверхностные воды

На территории Переволочского сельского поселения протекают сравнительно некрупные реки, относящиеся к бассейнам Западной Двины. Наиболее крупной рекой является р. Черница (правый приток р. Лучесы). Протяженность ее в пределах сельского поселения 28 км (по границе с Беларусью), глубина 1,5-2 м, скорость течения 0,2 м/сек. Река протекает в пределах Витебской возвышенности, долина слабо выражена, пойма шириной 100-300 м, преимущественно двусторонняя. Русло умеренно извилистое (ширина 5-10 м), на отдельных участках разгалиновывается и образует небольшие острова.

Самыми крупными, на территории поселения, являются левые притоки реки Черницы: р. Заольшанка, протяженностью в пределах сельского поселения 5,7 км и р. Тихута протяженностью в пределах сельского поселения 8,1 км шириной менее 10 м.

Речная сеть рассматриваемой территории характеризуется малыми уклонами (около 1%), значительной извилистостью, медленным течением. Величина падения незначительная и составляет в среднем 1м на 6-8 км. Речной сток характеризуется неравномерностью в различные времена года. Наибольший расход воды (60% годового количества) приходится на весеннее время, летом и зимой расходуется 10%, а осенью более 20% годового количества воды. Средние сроки половодья приходятся на конец марта – начало апреля с резким подъемом до пика и относительно медленным спадом. Подъем уровня на малых реках 6 -10 дней. Общая продолжительность половодья составляет 30 - 50 дней. Продолжительность межени обычно 110 – 130 дней после окончания половодья. Её плавный ход практически ежегодно нарушается дождевыми паводками – 2-3 за сезон с продолжительностью 8-30 дней. Паводки летнего периода (1-5 м) несколько выше, чем осеннего, но последние более продолжительны. Зимняя межень устанавливается в конце ноября – середине декабря и заканчивается во второй половине марта, у неё более плавные изменения хода уровня воды. В течение зимы чаще проходит всего один паводок, по высоте он обычно ниже летних паводков.

Для многих рек в заболоченных местах характерно повышенное содержание в воде железа (0,3-1,5мг/л).

Ледовые образования на реках начинаются в конце ноября переходом температуры воды через «0» градуса. Ледостав устанавливается в первой половине декабря. Вскрываются реки в конце марта начале апреля.

Температурный режим воды повторяет ход температуры воздуха с некоторым опозданием. Переход температуры воды через «0» градуса весной отмечается в конце марта и с апреля начинается ее интенсивный рост.

Источником питания рек на территории сельского поселения являются дождевые, снеговые и талые воды. В осенний период обычно повышена водность за счет уменьшения испарения и увеличения осадков. Весеннее половодье на реках формируется преимущественно от таяния снега.

Потенциал самоочищения рек района характеризуется как умеренный.

На территории Смоленской области находится множество прудов: мелиоративных (орошение), культурно-бытовых, рыбохозяйственных, технологических. Наиболее крупный из них в границах сельского поселения река  Рутавечь, протяженность ее в пределах сельского поселения составляет 21,7 км

Грунтовые и межпластовые воды выходят на поверхность в виде ключей и родников, их можно часто встретить на склонах речных долин, в балках и оврагах. Они обеспечивают население питьевой водой, создавая благоприятные условия для его роста и развития.

### Подземные воды

Территория сельского поселения характеризуется широким распространением вод грунтовых и спорадического распространения, аккумулирующихся в аллювиальных, флювиогляциальных отложениях. Уровни грунтовых вод фиксируются от 0,0 до 3,5 м. Самые высокие уровни грунтовых вод в долинах рек и ручьев, на низинных участках озерно-болотных равнин. На возвышенностях грунтовые воды в покровных песках собираются реже, но здесь чаще вскрываются воды спорадического распространения. Здесь интервалы обводненных грунтов самые различные от 1-3 до 2-4 и т.д.

Воды межморенных отложений, залегающие на глубине 15-20 м используются для мелких водопотребителей. Крупные населенные пункты строят водозаборы на верхнедевонские водоносные горизонты.

Подземные воды эксплуатируемых водоносных горизонтов характеризуются природным повышенным содержанием стронция стабильного и повышенной жесткостью.

На территории Переволочского сельского поселения имеется семь озер.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос озер на территории Переволочского сельского поселения

| Название озера | Ширина водоохранной зоны (м) | Ширина прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- |
| Купелище | - | 30-50 |
| Витрино | 50 | 200 |
| Девино | - | 30-50 |
| Едрица | 50 | 30-50 |
| Глыбай (Голобай) | 50 | 30-50 |
| Бол. Рутавечь | 100 | 30-50 |
| Мал. Рутавечь | 100 | 30-50 |

Речная сеть

На территории Переволочского сельского поселения протекают сравнительно некрупные реки, относящиеся к бассейнам Западной Двины (преимущественно) и Днепра. Наиболее крупной рекой района является р. Рутавечь, левый приток Каспли. Протяженность ее в пределах сельского поселения 21,7 км. Ширина русла реки 10-15 м, глубиной 0,5-1 м. В верхнем течении, между озерами Большая и Малая Рутавечь, река носит название Белая Рутавечь.

Самым крупным правым притоком Рутавечь является р. Черная, протяженностью в пределах сельского поселения более 11 км. Шириной до 10 м, глубиной 0,5-1 м. Остальные притоки мелкие и маловодные.

Река Черница (правый приток р. Лучесы). Протяженность ее в пределах сельского поселения 9 км (в северо-западной части поселения у границы с  Белорусью), глубина 1,5-2 м, скорость течения 0,2 м/сек. Река протекает в пределах Витебской возвышенности, долина слабо выражена, пойма шириной 100-300 м, преимущественно двусторонняя. Русло умеренно извилистое (ширина 5-10 м), на отдельных участках разгалиновывается и образует небольшие острова.

Река Барковская шириной до 10 м, длина реки в пределах поселения 12,5 км, впадает в озеро Голобай и вместе с остальными озерами Микулинской группы дает начало реке Рутавечь.

Речная сеть рассматриваемой территории характеризуется малыми уклонами, значительной извилистостью, медленным течением. Величина падения незначительная и составляет в среднем 1м на 6-8 км. Речной сток характеризуется неравномерностью в различные времена года. Наибольший расход воды (60% годового количества) приходится на весеннее время, летом и зимой расходуется 10%, а осенью более 20% годового количества воды. Средние сроки половодья приходятся на конец марта – начало апреля с резким подъемом до пика и относительно медленным спадом. Подъем уровня на малых реках 6 -10 дней. Общая продолжительность половодья составляет 30 - 50 дней. Продолжительность межени обычно 110 – 130 дней после окончания половодья. Её плавный ход практически ежегодно нарушается дождевыми паводками – 2 – 3 за сезон с продолжительностью 8 – 30 дней. Паводки летнего периода (1-5 м) несколько выше, чем осеннего, но последние более продолжительны. Зимняя межень устанавливается в конце ноября – середине декабря и заканчивается во второй половине марта, у неё более плавные изменения хода уровня воды. В течение зимы чаще проходит всего один паводок, по высоте он обычно ниже летних паводков.

Для многих рек в заболоченных местах характерно повышенное содержание в воде железа (0,3 – 1,5мг/л).

Ледовые образования на реках начинаются в конце ноября переходом температуры воды через «0» градуса. Ледостав устанавливается в первой половине декабря. Наибольшая толщина льда составляет 30-50 см. Вскрываются реки в конце марта.

Температурный режим воды повторяет ход температуры воздуха с некоторым опозданием. Переход температуры воды через «0» градуса весной отмечается в конце марта и с апреля начинается ее интенсивный рост.

Источником питания рек на территории сельского поселения являются дождевые, снеговые и талые воды. В осенний период обычно повышена водность за счет уменьшения испарения и увеличения осадков. Весеннее половодье на реках формируется преимущественно от таяния снега.

Потенциал самоочищения рек района характеризуется как умеренный.

На территории Смоленской области находится множество прудов: мелиоративных (орошение), культурно-бытовых, рыбохозяйственных, технологических. Наиболее крупный из них в границах сельского поселения два действующих водохранилища у д. Селевоненки и в д. Карташевичи площадью 3,7 га и 0,6 га соответственно, и озера, наиболее крупные из которых Большая Рутавечь (215,2 га), Витрино (95,8 га), Голобай (18,8 га), Едрица (16,6), Купелище (20,3 га) и Девинка (8,3 га).

Грунтовые и межпластовые воды выходят на поверхность в виде ключей и родников, их можно часто встретить на склонах речных долин, в балках и оврагах. Они обеспечивали население питьевой водой, создавая благоприятные условия для его роста и развития.

Земельные ресурсы

## Использование земель в границах населенных пунктов Переволочского сельского поселения

Таблица 4.2.-1 – Площадь в границах населенных пунктов

| Населенный пункт | Площадь в границах, га | Площадь территории жилой застройки, га | Площадь огородов, сельхоз земель, садов га | Площадь территории общественной застройки, га | Площадь спец территорий (кладбища), га | Площадь производственных зон, га | Прочие территории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Кругловка | 145,3 | 23,2 | 50,8 | 0,6 | - | - | 70,7 |
| д. Одрино | 166,334 | 11,53 | 89,7 | 0,5 | 0,56 | 3,14 | 60,904 |
| д. Могильно | 68,64 | 18,47 | 30,4 | 3,73 | - | 3,0 | 13,04 |
| д. Стаи | 101,96 | 25,87 | 50,05 | 3,1 | 0,52 | 2,26 | 20,16 |
| д.Переволочье | 97,2 | 11,4 | 40,1 | 0,9 | - | - | 44,8 |
| д.Карташевичи | 97,0 | 9,2 | 23,2 | 1,0 | - | - | 61,6 |
| д.Красный Двор | 111,9 | 15,3 | 29,6 | 0,25 | - | 6,5 | 59,98 |

Границы Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области представлены на рисунке №2.

Рисунок №2

Жилой фонд

Территорию жилой функциональной зоны занимает индивидуальная и малоэтажная жилая застройка. Жилой фонд на территории населенных пунктов Кругловского сельского поселения Руднянского района Смоленской области представлен в основном одноэтажными и двухэтажными домами.

## 4.3. Жилой фонд

Жилой фонд по поселению составляет 23,9 тыс.м2 , в том числе в частной собственности – 20,5 тыс.м2; общее количество квартир – 553, из них в частной собственности находится 514; площадь одной квартиры (в среднем) – 44,8 м2.

Практически 90% всего жилья обеспечено газом; водопровод и канализация имеются лишь в 10% всех домов.

Большая часть жилого фонда – 75% имеет высокий процент износа (более 70%) и нуждается в реконструкции и реновации.

Таблица 4.3-1 – Характеристика жилого фонда Кругловского с.п.

|  | Наличие жилого фонда на 01.01.2010г | Жилой фонд по материалу стен – тыс.м2 (общей площади) | Жилые строения с взносом – тыс.м2 (по общей площади) ориентировочно | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей пло- щади | к-во квартир | каменных, кирпичных | деревян- ных | прочие материалы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 70% и выше | водопроводом | канализа-цией | газом | теплоснаб-жение | 1-этажные | 2 – 3 -этажа |
| Жилой фонд, всего: | 59,0 | 1379 | 4,7 | 53,3 | 1,0 | 3,1 | 4,6 | 51,3 | 8,5 | 4,3 | 35 | - | 56,5 | 2,5 |
| 1. Обобществлённый жилой фонд | 0,4 | 9 |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |
| 1.1. Муниципальный | 3,8 | 48 | 1,8 | 1,4 | 0,6 | - | - | 3,8 | 10 | 8 | 88,4 | - | 2,8 | - |
| 1.2. Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Жилой фонд в личной собственности граждан | 55,2 | 1331 | 2,9 | 51,9 | 0,4 | 3,2 | 4,6 | 47,5 | 6 | 8,3 | 124,6 | - | 53,7 | 1,5 |

Таблица 4.3-2 – Характеристика жилого фонда по населенным пунктам

|  | Наличие жилого фонда на 01.01.2010г | Жилой фонд по материалу стен -тыс.м2 (общей площади) | Жилые строения с износом -тыс.м2 (по общей площади ориентировочно) | Благоустройство жилых строений. % от общей площади | Этажность (по общей площади), тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей площади | к-во квартир | каменно .кирпичных | деревянных | прочие материалы | от 0 до 30% | от 30% до 70% | от 70% и выше | водопроводом | канализацией | газом | теплоснабжением | 1-этаж | 2-4 этажа |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| д. Пески |
| Жилой фонд, всего: | 0,380 | 10 |  | 0,380 |  |  |  | 0,380 |  |  |  |  | 0,380 |  |
| 1.Обобшествленный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 муниципальный | 0,08 | 1 |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,08 |  |
| 1.2 Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 0,3 | 9 |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  |
| д. Тур |
| Жилой фонд, всего: | 0,8 | 24 | 0,15 | 0,65 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 1.Обобшествленный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 муниципальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Ведомственный | 0,2 | 4 | 0,15 | 0,05 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 0,6 | 20 |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  |
| д. Солонец |
| Жилой фонд, всего: | 0,4 | 14 |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |
| 1.Обобшествленный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 муниципальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 0,4 | 14 |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |
| д. Затесы |
| Жилой фонд, всего: | 0,2 | 8 |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |
| 1.Обобшествленный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 муниципальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 0,2 | 8 |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |
| д. Заборье |
| Жилой фонд, всего: | 1,8 | 50 |  |  | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |  |
| 1.Обобшествленный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 муниципальный | 0,1 | 2 |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 1.2 Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 1,7 | 48 |  |  | 1,7 |  |  | 1,7 |  |  |  |  | 1,7 |  |
| д. Кругловка |
| Жилой фонд, всего: | 5,8 | 120 | 1,0 | 4,1 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 | 0,2 |
| 1.Обобшествленный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 муниципальный | 1,2 | 15 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |  |  | 1,2 | 10 |  |  |  | 1,0 | 0,2 |
| 1.2 Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 4,6 | 105 |  | 4,0 | 0,6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 4,6 |  |
| д. Одрино |
| Жилой фонд, всего: | 1,7 | 37 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |
| 1.Обобшествленный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 муниципальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 1,7 | 37 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |
| д. Могильно |
| Жилой фонд, всего: | 3,4 | 68 |  | 3,0 | 0,4 |  |  |  | 6 |  |  |  | 3,4 |  |
| 1.Обобшествленный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 муниципальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 3,4 | 68 |  | 3,0 | 0,4 |  |  |  | 6 |  |  |  | 3,4 |  |
| д. Стаи |
| Жилой фонд, всего: | 7,2 | 178 | 1,6 | 5,0 | 0,6 |  |  | 1,2 | 10 |  |  |  | 5,5 | 1,7 |
| 1.Обобшествленный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 муниципальный | 1,7 | 37 | 1,6 |  | 0,1 |  |  | 1,2 | 10 |  |  |  |  | 1,7 |
| 1.2 Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 5,5 | 141 |  | 5,0 | 0,5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 5,5 |  |
| д. Переволочье |
| Жилой фонд, всего: | 5,8 | 136 | - | 5,8 | - | - | - | - | 2,5 |  | 5,8 | - | - | - |
| 1.Обобшествленный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 муниципальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 5,8 | 136 | - | 5,8 | - | - | - | - | 2,5 | - | 5,8 | - | - | - |
| д. Красный Двор |
| Жилой фонд, всего: | 9,7 | 205 | 0,9 | 8,1 | 0,7 | 1,1 | 8,3 | 0,3 | 6,0 | 4,3 | 9,7 |  |  |  |
| 1.Обобшествленный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 муниципальный | 0,7 | 37 |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  | 0,7 |  |  |  |
| 1.2 Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 9,0 | 168 | 0,9 | 8,1 |  | 1,1 | 7,6 | 0,3 | 0,6 | 4,3 | 9,0 |  |  |  |
| д. Микулино |
| Жилой фонд, всего: | 2,7 | 74 | - | 2,7 | - | - | 2,5 | 0,2 | - | - | 2,7 | - | - | - |
| 1.Обобшествленный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 муниципальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 2,7 | 74 | - | 2,7 | - | - | 2,5 | 0,2 | - | - | 2,7 | - | - | - |
| д. Заозерье |
| Жилой фонд, всего: | 2,9 | 71 | - | 2,9 | - | - | 2,9 | - | - | - | 2,9 | - | - | - |
| 1.Обобшествленный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 муниципальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 2,9 | 71 | - | 2,9 | - | - | 2,9 | - | - | - | 2,9 | - | - | - |
| д. Дементеево |
| Жилой фонд, всего: | 0,8 | 16 | - | 0,8 | - | 0,1 | 0,7 | - | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 |
| 1.Обобшествленный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 муниципальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 0,8 | 16 | - | 0,8 | - | 0,1 | 0,7 | - | - | - | ,8 | - | - | 0,8 |
| д. Мервино |
| Жилой фонд, всего: | 1,5 | 28 |  | 1,5 | 0,3 | 1,2 |  |  |  | 1,5 |  |  | 5,5 | 1,7 |
| 1.Обобшествленный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 муниципальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |
| 1.2 Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 1,5 | 28 |  | 1,5 | 0,3 | 1,2 |  |  |  | 1,5 |  |  | 5,5 |  |
| д. Самсонцы |
| Жилой фонд, всего: | 1,4 | 30 |  | 1,4 |  | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 10 |  |  |  | 5,5 | 1,7 |
| 1.Обобшествленный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 муниципальный |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 10 |  |  |  |  | 1,7 |
| 1.2 Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 1,4 | 30 |  | 1,4 |  | 0,2 | 0,2 |  | 10 |  |  |  | 5,5 |  |
| д. Дубровка |
| Жилой фонд, всего: | 2,4 | 49 |  | 2,4 |  | 0,3 | 2,1 | 1,2 | 10 |  |  |  | 5,5 | 1,7 |
| 1.Обобшествленный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 муниципальный |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 10 |  |  |  |  | 1,7 |
| 1.2 Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 2,4 | 49 |  | 2,4 |  | 0,3 | 2,1 |  | 10 |  |  |  | 5,5 |  |
| д. Бутрово |
| Жилой фонд, всего: | 1,3 | 35 |  | 1,3 |  | 0,2 | 1,1 | 1,2 | 10 |  |  |  | 5,5 | 1,7 |
| 1.Обобшествленный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 муниципальный |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 10 |  |  |  |  | 1,7 |
| 1.2 Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 1,3 | 35 |  | 1,3 |  | 0,2 | 1,1 |  | 10 |  |  |  | 5,5 |  |
| д. Карташевичи |
| Жилой фонд, всего: | 6,1 | 116 |  | 5,4 | 0,7 |  | 5,8 | 1,2 | 10 |  |  |  | 5,5 | 1,7 |
| 1.Обобшествленный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 муниципальный | 0,1 | 3 |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 1,2 | 10 |  |  |  |  | 1,7 |
| 1.2 Ведомственный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Жилой фонд в личной собственности граждан | 6,0 | 113 |  | 5,3 | 0,7 |  | 5,7 |  | 10 |  |  |  | 5,5 |  |

В настоящее время строительство и ввод жилья в Переволочском сельском поселении Руднянского района Смоленской области осуществляется только индивидуальными застройщиками.

Глава 1.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время на территории Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение централизованно осуществляется в десяти населенных пунктах (д. Кругловка, д. Стаи, д. Могильно, д. Тур, д. Одрино,д.Красный Двор,д.Переволочье,д.Самсонцы,д.Микулино,д.Заозерье.).

Забор воды на территории Переволочского сельского поселения осуществляется из двенадцати действующих артскважин.

| № п/п | Наименование | Глубина, м | Производительность | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кругловка | 120-150 | 10 | 1938 |
| 2. | Стаи | 120-150 | 6,5 | 1970 |
| 3. | Могильно | 120-150 | 6,5 | 1965 |
| 4. | Одрино | 120-150 | 6,5 | 1955 |
| 5. | Тур | 120-150 | 6,5 | 1958 |
| 6. | Красный Двор | 120-150 | 6,5 | 1971 |
| 7. | Переволочье | 120-150 | 6,5 | 1988 |
| 8. | Самсонцы | 120-150 | 6,5 | 1975 |
| 9 | Микулино | 120-150 | 6,5 | 1960 |
| 10 | Заозерье | 120-150 | 6,5 | 1975 |

Общая протяженность водопроводных сетей в муниципальном образовании Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области по состоянию на 01.01.2020г. составила 30,86 км, общий износ сетей составляет 80-100%.

Действующая система водообеспечения основана на отдельно стоящих

артскважинах, не объединенных между собой водопроводными сетями. Для повышения надежности системы водопроводные сети следует закольцевать. Так как за длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных сетей произошел физический и моральный износ, появляется необходимость проведения модернизации объектов водоснабжения. В целях развития системы водоснабжения и приведения их в надлежащее состояние, помимо аварийно-восстановительных работ, необходимо вести целенаправленную работу по восстановлению и модернизации объектов водоснабжения.

В соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» количество проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, должна быть увеличена до 4 раз в год.

Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети необходимо не реже 2 раз в месяц на первую очередь и не менее 10 раз на расчетный срок (в число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети).

Канализационные сети отсутствуют, сточные воды в населенных пунктах сбрасываются на рельеф местности. Система канализации отсутствует, что влечет за собой ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты водоохранных зон рек и их притоков.

В настоящее время в муниципальном образовании Переволочское сельское поселение Руднянского района Смоленской области очистных сооружений не имеется.

В остальных населенных пунктах Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области водоснабжение населения происходит из колодцев и бытовых  скважин.

Глава II.Существующее положение в сфере водоснабжения.

Глава 2.1. Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно- питьевого водоснабжения.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области являются водоносные горизонты верхнего девона.

В соответствии с СанПиН  2.1.4.1110-02 и СНиП  2.04.04-84*  источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трёх поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводного канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трёх поясов, а так же в пределах санитарно-защитной полосы, соответ-       ственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»  и  СНиП  2.04.02-84  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно с СанПиН  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»  границы поясов ЗСО подземных источников Руднянского района составляют:

- 1-ого пояса: Граница первого пояса при использовании недостаточно защищённых подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 м.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии 50 м от крайних скважин.

- 2-ого и 3-го поясов:  При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водоза-бору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

1. Типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

2. Величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

3. Гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). Руднянский район находится в IIB кли- матическом районе (СНиП  23.01.99 «Строительная климатология»), подземные во-ды характеризуются достаточной степенью защищённости. Исходя из этого для Руднянского района Тм =200.

Граница третьего пояса ЗСО предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчётами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчётного Тх..

Тх  принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуата-ции водозабора-25-50 лет).

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения представлены в таблице 1.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассениза-ции, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также про-кладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Таблица 2. Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, ядохими-катов, минеральных удобрений, нако-пителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимика-тов; - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяй-ственных, городских и ливневых сточ-ных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганиз-мов превышает установленные нормы; - Закачка отработанных вод в подзем-ные горизонты, подземное складирова-ние твёрдых отходов и разработка недр земли. | - Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; - Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, (при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора); - Мероприятия по санитарной охране поверхностных вод. |

Водоснабжение населённых пунктов Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников -  одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населённых пунктах:

- д. Кругловка;    д.Красный Двор,

- д. Стаи;               д.Переволочье,

- д. Могильно;        д.Самсонцы,

- д. Одрино;           д.Микулино,

- д. Тур.                  д.Заозерье

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 3.

Таблица 3. Характеристика существующих водозаборных узлов

| № п/п | Населённый пункт | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производи-тельность, тыс. м³/сут. | Мощность эл. двигателя и марка водяного насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | д. Кругловка | Артскважина | 1938 | 10 | Насос ЭЦВ 6-10-140 |
| 2. | д. Стаи | Артскважина | 1970 | 6,5 | Насос ЭЦВ 6-6,5-120 |
| 3. | д. Могильно | Артскважина | 1965 | 6,5 | Насос ЭЦВ 6-6,5-90 |
| 4. | д. Одрино | Артскважина | 1955 | 6,5 | Насос ЭЦВ 6-6,5-125 |
| 5. | д. Тур | Артскважина | 1958 | 6,5 | Насос ЭЦВ 6-6,5-90 |
| 6. | д. Красный Двор | Артскважина | 1971 | 6,5 | Насос ЭЦВ 6-6,5-90 Насос ЭЦВ 6-6,5-125 |
| 7. | д Переволочье | Артскважина | 1988 | 6,5 | Насос ЭЦВ 6-6,5-90 |
| 8. | д. Самсонцы | Артскважина | 1975 | 6,5 | Насос ЭЦВ 6-6,5-90 |
| 9. | д. Микулино | Артскважина | 1960 | 6,5 | Насос ЭЦВ 6-6,5-90 |
| 10. | д. Заозерье | Артскважина | 1975 | 6,5 | Насос ЭЦВ 6-6,5-90 |

Общая протяжённость  водопроводных сетей Переволочского сельского поселения составляет 30,86 км.

Основная часть была проложена в 1970-х гг.

Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных и стальных труб различного диаметра. Лишь небольшую часть составляют трубы ПВХ. Износ водопроводных сетей составляет практически 80-100%.

Фактические потери в сетях при транспортировке  - 65% и не совпадают с расчётом РСТ. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться из-за роста аварийности на трубопроводах неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Распоряжается сетевым хозяйством на праве оператив-ного управления Администрация Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области  и не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы.

Описание технологического цикла водоснабжения Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области

На балансе Администрации Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области  находится:

|  | Количество |
| --- | --- |
|  | Всего: | д.Кругловка | д.Стаи | д.Могильно | д.Одрино | д.Тур |
| Артскважина,ед. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Водонапорная башня, ед. | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Водопроводные сети, ед. | 18860 | 6160 | 3900 | 3100 | 3300 | 2400 |

|  | Количество |
| --- | --- |
|  | Всего: | д.Красный Двор | д.Переволочсье | д.Микулино | д.Самсонцы | д.Заозерье |
| Артскважина,ед. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Водонапорная башня, ед. | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Водопроводные сети, ед. | 12000 | 3800 | 2000 | 2000 | 1400 | 2800 |

Вода из артскважин с помощью насоса поступает в водонапорную башню. Водонапорная башня служит для регулирования расхода воды, для выравнивания напора, а также водонапорная башня является хранилищем запаса воды для аварийных случаев (подключение пожарных систем, выхода из строя погружного насоса, отключение электроэнергии).

Администрация обслуживает водонапорные башни системы инженера «Рожновского», отличительная способность которых – башни могут функционировать только совместно с водопроводной системой (нет отдельно подающей системы водопровода в башню и отдельно отходящей системы водопровода из башни. Система объединена в одном водопроводе).

Выводы:

1.Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов.

2. Источником водоснабжения Переволочского сельского поселения являются артезианские и грунтовые воды.

3.Станции водоподготовки в Переволочском сельском поселении отсутствуют.

4. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная в 1970-х годах, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Глава 2.2. Анализ существующих проблем.

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой  воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть индивидуальной жилой застройки.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

Глава 2.3. Обоснование объемов производственных мощностей.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года и подключения 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в Таблице 4 .

Таблица 4.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2019г. | Расчетный срок – 2030г. |
|  |  |  |  | Прирост* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | д. Стаи | 169 | 396 | 50 |
| 2. | д. Заборье | 45 | 45 | 5 |
| 3. | д. Кругловка | 124 | 325 | 100 |
| 4. | д. Солонец | 14 | 26 | 0 |
| 5. | д. Пески | 8 | 14 | 0 |
| 6. | д. Могильно | 74 | 152 | 10 |
| 7. | д. Затесы | 8 | 9 | 0 |
| 8. | д. Одрино | 41 | 84 | 10 |
| 9. | д. Тур | 20 | 36 | 5 |
| 10. | Д.Переволочье | 118 | 283 | 0 |
| 11. | Д.Бель | 6 | 6 | 0 |
| 12. | Д.Бутрово | 36 | 55 | 2 |
| 13. | Д.Девино | 1 | 4 | 0 |
| 14. | Д.Дементууво | 15 | 19 | 3 |
| 15. | Д.Дубровка | 37 | 57 | 0 |
| 16. | Д.Заозерье | 64 | 130 | 10 |
| 17. | Д.Задняя | 9 | 8 | 0 |
| 18. | Д. Карташевичи | 96 | 189 | 20 |
| 19. | Д.Красный Двор | 189 | 421 | 50 |
| 20. | Д.Кудрицы | 3 | 4 | 0 |
| 21. | Д.Мервино | 27 | 50 | 5 |
| 22. | Д.Микулино | 63 | 99 | 20 |
| 23. | Д.Самсонцы | 27 | 59 | 10 |
| 24. | Д.Селивоненки | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Д.Тубольцы | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Д.Тимошенки | 1 | 1 | 0 |
| 27. | Д.Храпаки | 1 | 1 | 0 |

* - динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на 1 человека.

Глава 2.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населённых пунктов  сельского поселения принимаются артезианские воды, а так же наземно-грунтовые воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Глава 2.5. Перспективная система водоснабжения

Источником водоснабжения населённых пунктов (д. Кругловка д. Стаи, д. Могильно, д. Одрино, д. Тур , д.Красный Двор ,  д.Переволочье, д.Самсонцы,

д.Микулино, д.Заозерье)

Переволочского сельского поселения Руднянского района, Смоленской области на расчётный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населённых пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счёт развития объектов хозяйственной деятельности и прироста дачного населения.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия  по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяется на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учётом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по технически условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в населённых пунктах с центральным водопроводом; - заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы) и со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведённым для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населённых пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии  с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, недостаточного диаметра и новые в населённых пунктах (д.Кругловка, д., д.Стаи, д.Могильно, д.Одрино, д.Тур, д.Красный Двор ,  д.Переволочье, д.Самсонцы,  д.Микулино, д.Заозерье),

обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учёта холодной воды;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зелёных насаждений.

На этот период для обеспечения всех жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1.Построить ВЗУ в составе центрального водоснабжения или провести реконструкцию с установкой станций водоподготовки.

2.Организовать I и II пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Таблица 7.

Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в Переволочском сельском поселении в срок до 2023 года и на перспективу до 2030 года.

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция водопроводной сети и водонапорной башни в д.Кругловка» | д. Кругловка Руднянский район Смоленская область | 2022 г. | 70,00 |
| Изготовление проектной документации по объекту «Реконструкция водопроводной сети и водонапорной башни в д.Стаи» | д.Стаи Руднянский район Смоленская область | 2023г. | 250,00 |
| Всего: | 320,00 |

Глава III. Существующие положение в сфере водоотведения.

Глава 3.1. Анализ структуры системы водоотведения.

В настоящее время в муниципальном образовании Переволочское сельское поселение очистных сооружений не имеется. Населенные пункты не обеспечены централизованной системой канализации, жилая застройка оборудована выгребными ямами.

Сети и сооружения по очистке поверхностного стока отсутствуют повсеместно, что приводит к загрязнению территории.

Выводы:

Канализационной сети не имеется.

Глава 3.2.Анализ существующих проблем.

1.В настоящее время Переволочское сельское поселение  Руднянского района Смоленской области имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системы канализации не имеется.

2.Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому  износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

3.Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения.

4.Отсутствие сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Глава 3.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы  водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового назначения рассчитываются ориентировочно на основе объемов водопотребления.

Глава 3.4.Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений. Перспективная система водоотведения предусматривает новое строительство единой централизованной системы,  в которую будут поступать хозяйственно-бытовые стоки.

Глава 4. Мероприятия схемы.

Глава 4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры  водоснабжения.

Водоснабжение Переволочского сельского поселения Руднянского района Смоленской области будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважин).

Мероприятия: перекладка изношенных водопроводных сетей, строительство новых.

Глава 4.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения.

Строительство канализационных сетей в Переволочском сельском поселении  Руднянского района Смоленской области.

Глава 5. Финансовые потребности для реализации схемы.

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли в срок строительства и т. п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от  увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль.

Глава 6. Ожидаемые результаты при реализации

мероприятий программы.

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества предоставления жилищных услуг;

- снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения;

- улучшение экологической ситуации на территории МО Переволочское сельское поселение Руднянского района Смоленской области;

- обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения.